## Slide 1
MQTT y gestión de suscripciones
Mosquitto · ESP32 · Raspberry Pi / DigitalOcean
ESP32 Cliente MQTT
MOSQUITTO Broker MQTT
Dashboard / Python / Node-RED
PUBLISH
SUBSCRIBE
Modelo publish/subscribe, topics, QoS, sesiones, retained messages, ACLs y seguridad de broker.
IoT
MQTT 3.1.1 / 5
Mosquitto 2.x

## Slide 2
FUNDAMENTOS
¿Qué problema resuelve MQTT?
Desacoplar productores y consumidores de datos en sistemas IoT.
02
Enfoque request/response
El dispositivo debe conocer al servidor, su endpoint y cuándo enviar o consultar información. Acoplamiento más fuerte entre nodos y aplicaciones.
Enfoque publish / subscribe
ESP32
Broker MQTT
DB
UI
App
El ESP32 publica una vez; el broker decide qué clientes deben recibir una copia.

## Slide 3
FUNDAMENTOS
El broker es el punto de desacoplamiento
Mosquitto recibe publicaciones, mantiene suscripciones y aplica políticas.
03
MOSQUITTO
Tabla de suscripciones
Matching de topics
Autenticación
Autorización / ACL
Persistencia
ESP32 Node 01 Publisher + Subscriber
ESP32 Node 02 Publisher + Subscriber
Dashboard Subscriber + Publisher
Logger / DB Subscriber
Un cliente MQTT no queda fijado a un único rol: puede publicar y suscribirse simultáneamente.

## Slide 4
TOPICS
Topics y topic filters
Un publisher publica en un topic concreto; un subscriber se registra con un filtro.
04
PUBLISH → topic + payload
iot/node01/sensor/temperature 23.7
SUBSCRIBE → topic filter
iot/node01/sensor/+ iot/node01/#
Topic concreto
Filtro de suscripción
• No usa wildcards.
• Identifica una ruta exacta dentro del árbol de topics.
• Puede utilizar + y #.
• Define qué publicaciones desea recibir el cliente.

## Slide 5
TOPICS
Wildcards: + y #
Permiten suscripciones compactas sobre jerarquías de topics.
05
+
Exactamente un nivel
iot/+/temperature
• ✓ iot/node01/temperature
• ✓ iot/node02/temperature
• ✗ iot/node01/sensor/temperature
#
Todos los niveles restantes
iot/node01/#
• ✓ iot/node01/temperature
• ✓ iot/node01/sensor/temperature
• ✓ iot/node01/command/restart

## Slide 6
SUSCRIPCIONES
Una publicación puede llegar a muchos subscribers
El broker entrega una copia a cada suscripción cuyo filtro haga match.
06
ESP32 PUBLISH 25.1 °C
MOSQUITTO matching
Dashboard iot/node01/temperature
Database iot/node01/#
Monitor iot/+/temperature
El publisher no necesita conocer cuántos consumidores existen ni dónde están.

## Slide 7
ESP32
ESP32: publicar y suscribirse
Un mismo cliente puede enviar telemetría y recibir comandos.
07
PubSubClient
mqttClient.publish( "iot/node01/sensor/temperature", "23.7" ); mqttClient.subscribe( "iot/node01/command/#" ); mqttClient.loop();
PUBLISH
SUBSCRIBE
Telemetría → iot/node01/sensor/# Comandos ← iot/node01/command/#

## Slide 8
SUSCRIPCIONES
Ciclo de vida de una suscripción
La suscripción se crea desde el cliente y el broker la mantiene dentro de la sesión.
08
Cliente MQTT
Broker
SUBSCRIBE iot/node01/command/#
SUBACK
PUBLISH command/restart
UNSUBSCRIBE
UNSUBACK

## Slide 9
SEGURIDAD
Tres conceptos distintos
No confundir autenticación, autorización y suscripción.
09
AUTENTICACIÓN
¿Quién eres?
password_file usuarios / credenciales
AUTORIZACIÓN
¿Qué puedes hacer?
ACL read / write / topics
SUSCRIPCIÓN
¿Qué quieres recibir?
SUBSCRIBE topic filter + QoS
ACL: “puedes suscribirte”. SUBSCRIBE: “quiero suscribirme”.

## Slide 10
SEGURIDAD
ACLs en Mosquitto
El broker controla qué topics puede leer o escribir cada usuario.
10
/etc/mosquitto/acl
user esp32_node01 topic write iot/node01/sensor/# topic write iot/node01/status/# topic read iot/node01/command/#
PERMITIDO
iot/node01/sensor/temperature
BLOQUEADO
iot/node02/sensor/temperature

## Slide 11
SEGURIDAD
Escalar ACLs con %u y %c
Patrones evitan reglas repetidas para decenas de nodos.
11
ACL pattern
pattern write iot/%u/sensor/# pattern read iot/%u/command/#
Ejemplo: username = node01
✓ iot/node01/sensor/temperature
✓ iot/node01/command/restart
✗ iot/node02/sensor/temperature
%u → username %c → client ID Muy útil para flotas de nodos IoT.

## Slide 12
QOS
QoS: semántica de entrega
La confiabilidad aumenta, pero también el tráfico y el estado protocolario.
12
QoS
Semántica
Intercambio
Uso típico
0
At most once
PUBLISH
Telemetría frecuente
1
At least once
PUBLISH + PUBACK
Comandos / eventos
2
Exactly once*
4 pasos
Casos muy específicos
Recomendación práctica: QoS 0 para telemetría periódica; QoS 1 para comandos y alarmas importantes.
*“Exactly once” se refiere a la semántica MQTT entre pares, no a la lógica de negocio extremo a extremo.

## Slide 13
SESIONES
Sesiones persistentes
Deciden si el broker conserva estado del cliente entre desconexiones.
13
Sesión no persistente
• Al desconectarse, se descarta la sesión.
• Las suscripciones desaparecen.
• Al reconectar, el cliente debe suscribirse nuevamente.
Sesión persistente
• El broker conserva la sesión.
• Puede mantener suscripciones y mensajes aplicables.
• Requiere un Client ID estable.
No confundir “sesión persistente MQTT” con “persistencia en disco del broker”.

## Slide 14
ESTADO
Retained messages
El broker conserva el último valor retenido de un topic.
14
ESP32 status = online
Broker retained
Nuevo subscriber
retain = true
Recibe inmediatamente
Subscription → recuerda qué quiere un cliente Retained message → recuerda el último valor de un topic Persistent session → recuerda estado de la sesión

## Slide 15
OPERACIÓN
Monitorear el broker
Mosquitto expone estadísticas y eventos útiles para operación y diagnóstico.
15
Estadísticas $SYS
mosquitto_sub \ -h localhost \ -t "$SYS/#" -v
Log del broker
tail -f /var/log/mosquitto/mosquitto.log
Qué observar
• Clientes conectados
• Mensajes recibidos / enviados
• Bytes / tráfico
• Conexiones y desconexiones
• Errores de autenticación
MQTT no define un comando estándar “listar todas las suscripciones”.

## Slide 16
ESCALABILIDAD
Funciones avanzadas de Mosquitto y MQTT 5
Útiles cuando el número de clientes y servicios crece.
16
Dynamic Security
• Gestiona clientes, roles, grupos y ACLs en runtime.
• Evita editar manualmente archivos estáticos en sistemas grandes.
• Administración con mosquitto_ctrl.
Shared subscriptions
$share/workers/iot/+/sensor/#
• Varios workers comparten el mismo filtro.
• Cada mensaje se entrega a un miembro del grupo.
• Útil para balancear procesamiento backend.

## Slide 17
ARQUITECTURA
Arquitectura recomendada para ESP32 + Raspberry Pi
El broker local actúa como gateway y punto de control del sistema IoT.
17
ESP32 Node 01
ESP32 Node 02
ESP32 Node 03
Raspberry Pi 3B+ Mosquitto Broker 192.168.1.50:1883
Node-RED
Python
Database
Cloud bridge
ESP32 publica telemetría y se suscribe a comandos. El Pi centraliza autenticación, ACLs, monitorización y servicios.

## Slide 18
DISEÑO
Jerarquía de topics propuesta
Consistencia de nombres simplifica ACLs, dashboards y automatización.
18
Topic tree
iot/ ├── node01/ │ ├── sensor/ │ │ ├── temperature │ │ ├── humidity │ │ └── pressure │ ├── network/rssi │ ├── status │ └── command/ │ ├── led │ ├── sampling │ └── restart └── node02/...
ESP32 publica
iot/node01/sensor/# iot/node01/network/# iot/node01/status
ESP32 se suscribe
iot/node01/command/#

## Slide 19
Ideas clave
1
Las suscripciones las crea el cliente; el broker las mantiene y aplica matching.
2
Los ACLs controlan lo permitido, no lo que el cliente “quiere” recibir.
3
QoS, sesiones y retained messages resuelven problemas diferentes.
4
Una jerarquía de topics bien diseñada simplifica seguridad y escalabilidad.
5
ESP32 + Mosquitto en Raspberry Pi es una arquitectura sólida para laboratorios IoT.
Siguiente paso sugerido: laboratorio ESP32 → Mosquitto → dashboard con ACLs y QoS.